# РАЦИОНАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ С ЦЕМЕНТИРОВАННЫМИ ТВЕРДЫМИ ШЛИФОВАННЫМИ ЗУБЧАТЫМИ ПАРАМИ

М.А Меретуков

Майкопский государственный технологический институт, г. Майкоп

В статье проведен сравнительный анализ технического уровня цилиндрических редукторов, изготавливаемых в России и за рубежом. Предложены соотношения для определения величин передаточных чисел в ступенях двух и трехступенчатых цилиндрических редукторов в зависимости от соотношения межосевых расстояний ступеней при условии исключения “врезных” вал-шестерен. Даны рекомендации по проектированию новых типоразмеров редукторов общепромышленного применения.

Цилиндрические редукторы находят в настоящее время широкое применение. По простоте обслуживания в процессе эксплуатации, долговечности и величине к.п.д. они являются самыми перспективными из всех известных видов передач.

Однако, отечественное редукторостроение в основном производило и продолжает производить редукторы общепромышленного применения с высокими значениями относительной массы  , определяемой по формуле [1]:

=     кг/(Н м),       						       (1)

где  m – масса редуктора,  кг;

Т– максимальный вращающий момент на выходном (тихоходном ) валу, Н м.

Именно этот параметр является критерием технического уровня редуктора.

В настоящее время значение соответствует низкому уровню конструкции. Высокому уровню редукторостроения в общем машиностроении соответствует 0,06.

Так для редукторов [2,3,4] изготовления следующих редукторных заводов, величина относительной массы (1) в зависимости от их типоразмеров располагается в диапазоне:

- Ижевского – 0,1175  0,062 кг/(Н м);

- Майкопского – 0,068  0,049 кг/(Н м);

- FLENDER и ASUG (Германия) – 0,03  0,02 кг/(Н м).

Как характеризует существующее положение в редукторостроении Г.А.Снесарев [5], в изготавливаемых в настоящее время в стране редукторах используется в основном эвольвентное зацепление. При этом наиболее широко используемый способ упрочнения – улучшение, финишная обработка после поверхностного упрочнения, как правило, отсутствует. Отношение межосевых расстояний редукторов обычно равно 1,6. Наибольшие передаточные числа в одной ступени слишком велики – до 8. Это приводит к неизбежному применению “врезных” шестерен, качественное изготовление которых с применением финишного зубошлифования, призванного исключить все возможные коробления после цементации и закалки, является проблематичным.

Отказ от зубошлифования ради использования “врезных” шестерен для возможности реализации больших передаточных чисел в одной ступени является нерациональным по причине получения при этом высокой (почти в 2 раза) относительной массы.

В литературе отсутствуют конкретные рекомендации по определению величин передаточных чисел ступеней редукторов, исключающих  применение “врезных” шестерен, значительно широк диапазон передаточных чисел редукторов (6,3  50 – для двухступенчатых, 16  250 для трехступенчатых).

Непременным условием обеспечения конкурентоспособности отечественных редукторов общепромышленного применения на мировом рынке является комплектование их зубчатыми парами с цементированными твердыми шлифованными зубьями, не имеющими по техническим характеристикам конкурентов в обозримом будущем.

В данной статье приводятся формулы для определения величин передаточных чисел в ступенях в зависимости от соотношения межосевых расстояний ступеней редуктора при условии обеспечения исключения “врезных” вал-шестерен.

В основу вывода формул положены известные [5,6,7] и определенные методом статистической обработки большого количества параметров изготавливаемых редукторов, как отечественных так и зарубежных, следующие соотношения:

d= 0,48d,						                           (2)

где d – диаметр под подшипник быстроходной вал-шестерни двухступенчатого редуктора, мм ;

d - диаметр под подшипник тихоходного вала, мм.

d= 0,35d , 						                                (3)

где d – диаметр под подшипник быстроходной вал-шестерни трехступенчатого редуктора, мм.

d=d=0,48d ,                 				               (4)

где d – диаметр под подшипник первой промежуточной вал-шестерни трехступенчатого редуктора, мм.

d= d= 0,48 a ,					                           (5)

где d – диаметр под подшипник промежуточной вал-шестерни двухступенчатого редуктора, мм;

d – диаметр под подшипник второй промежуточной вал-шестерни трехступенчатого редуктора, мм;

a – межосевое расстояние быстроходной ступени двухступенчатого редуктора, мм.

a=             					                                 (6)

где n – число ступеней редуктора;

k – коэффициент равный отношению межосевых расстояний редуктора.

m= 0,02a ,            				                           (7)

где m– модуль зубчатого зацепления i-ой ступени редуктора, мм;

а–  межосевое расстояние i-ой ступени редуктора, мм.

d= d+ 2,5m ,                					                 (8)

где d – минимальный делительный диаметр вал-шестерни редуктора i-ой ступени, нарезаемой без “ врезания” , мм;

d – диаметр под подшипник вал-шестерни i-ой ступени редуктора, мм.

d= 0,48a ,              					                            (9)

U= UU ,                              					          (10)

где U – общее передаточное число двухступенчатого редуктора;

U, U – передаточные числа соответственно тихоходной и быстроходной ступеней двухступенчатого редуктора.

U= UUU= UU  					                    (11)

где U – общее передаточное число трехступенчатого редуктора;

U – передаточное число промежуточной ступени трехступенчатого редуктора;

U – передаточное число быстроходной ступени трехступенчатого редуктора.

U=  ,                       					                        (12)

где d – делительный диаметр колеса i-ой ступени редуктора, мм.

d=2a- d ,				                                        (13)

Раскрывая формулы (10,11,12) с использованием вышеприведенных соотношений (2-9), получим:

U=  ,                 				                   (14)

U=  ,                					               (15)

U=  ,             					             (16)

U= U	.

Для расчетов на этапе предварительного проектирования взамен формул (14), (15), (16) можно использовать следующие упрощенные формулы:

U= 2,9K,

U= U= ,

U= .

Результаты расчетов передаточных чисел по формулам (14), (15), (16) в диапазоне значений K=12  приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| К | U | U | U | U | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,77 | 6,14 | 7,9 | 17 | 134 |
| 1,1 | 3,11 | 5,68 | 6,69 | 17,66 | 118,14 |
| 1,2 | 3,44 | 5,13 | 5,66 | 17,65 | 99,88 |
| 1,3 | 3,77 | 4,73 | 4,8 | 17,83 | 85,6 |
| 1,4 | 4.09 | 4,38 | 4,11 | 17,91 | 73,6 |
| 1,5 | 4,4 | 4,06 | 3,53 | 17,86 | 63,05 |
| 1,6 | 4,7 | 3,78 | 3,04 | 17,77 | 54 |
| 1,7 | 5,08 | 3,54 | 2,62 | 17,78 | 46,6 |
| 1,8 | 5,3 | 3,3 | 2,26 | 17,44 | 39,5 |
| 2,0 | 5,9 | 2,92 | 1,68 | 17,78 | 28,9 |

Приведенные выше формулы и данные расчетов таблицы позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

- Максимальное передаточное число двухступенчатого редуктора с цементированными твердыми шлифованными зубчатыми парами (исключение “врезных” вал-шестерен) не зависит от отношения межосевых расстояний тихоходной и быстроходной ступеней и по абсолютной величине 18.

- Максимальное передаточное число трехступенчатых редукторов с цементированными твердыми шлифованными зубчатыми парами обратно пропорционально квадрату отношения межосевых расстояний тихоходной и промежуточной ступеней и составляет в пределах применяемых значений К= 1,2  1,6   50100.

- Для доведения параметров двухступенчатых редукторов общепромышленного применения до конкурентоспособного уровня на мировом рынке необходимо укомплектовать их цементированными твердыми зубчатыми парами с обеспечением предельного передаточного числа редуктора не более 18-ти.

- Удовлетворение потребности в двухступенчатых редукторах с передаточным числом в диапазоне 1840 (50) необходимо производить их заменой на трехступенчатые .

- Конструирование новых типоразмеров редукторов общепромышленного применения необходимо производить с использованием вышеприведенных формул.

Литература

- Алексеева Н.А, Волгин В.В,.Бонч-Осмоловский Л.А. и др. Основы расчета и конструирования деталей и механизмов летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1989. – 456 с.

- Цилиндрические редукторы фирмы FLENDER (Германия). Каталог, 1989. – 90 с.

- Цилиндрические редукторы фирмы ASUG (Германия), Каталог, 1993. – 52 с.

- Редукторы и мотор-редукторы. Каталог. Часть 1. М.: Информационно-коммерческая фирма “Каталог”, 1998.

- Снесарев Г.А. Общепромышленные редукторы следующего поколения// Вестник машиностроения. 1985. №8. С55-59.

- Решетов Д.Н. Детали машин. М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.

- Кудрявцев В.Н., Державец Ю.А.,Глухарев Е.Г. Конструирование и расчет зубчатых редукторов. Л.: Машиностроение, 1971. – 328 c.

Rational design of cylindrical reduction gearboxes with thermo-chemical treatmented hard polished toothed pairs

M.A. Meretukov

In the article the comparative analysis of a technological level of Russian and foreign cylindrical reduction gearboxes is conducted. The ratio for definition of values of gear ratios in stages(steps) of cylindrical reduction gearboxes are offered depending on a ratio of center-to-center spacing intervals of stages(steps).