# Математическая модель машин управляющего воздействия

А.Р. Мамий, С.В. Поляков

Адыгейский государственный университет, Майкоп

Приводится расчет механической модели машины управляющего воздействия.

В настоящее время в спорте для достижения наибольшего тренировочного эффекта применяют тренажеры. Однако большинство спортивных тренажеров не позволяют менять характер нагрузки. Это необходимо для изменения условия тренировок спортсменов высокой квалификации и для создания предметной управляющей среды для спортсменов низкой квалификации. С помощью такой управляющей среды можно поставить тренирующегося низкой квалификации в условия тренировки спортсмена высокой квалификации. Таким образом, реализуется один из принципов обучения — принцип наглядности [6]. С целью решения этой проблемы были изобретены и апробированы во множестве педагогических экспериментов машины управляющего воздействия [8]. Создание математической модели такой машины позволит не только понять принцип ее действия, предсказать «поведение» системы, но и выделить такие характеристики движения, которые не поддаются непосредственному измерению, например, изменение импульса тела спортсмена.

Для решения поставленных задач были привлечены сведения из теоретической механики и применен численный метод вейвлет-анализа,  дающий в данном случае сравнительно хорошие результаты, а также была проведена серия опытов с использованием контрольно-измерительной аппаратуры и составлена программа для расчета графиков силы.

Под словами «Машина управляющего воздействия» нужно понимать целый комплекс механических и электронных средств, предназначенный для «оптимизации, повышения эффективности действий педагогов и спортсменов в процессе обучения и совершенствования двигательных действий». [8] Такие машины наряду с регистрацией и предоставлением оперативной информации о биомеханических параметрах движения, осуществляют функцию управления за счет непрерывно изменяющегося внешнего силового воздействия.

Рис. 1. Узел переменного сопротивления.

В ряду машин управляющего воздействия наиболее выделяются машины, созданные Ю.Т. Черкесовым, как наиболее универсальные и простые в изготовлении. Это уже упоминавшаяся выше  машина управляющего воздействия для тяжелоатлетических и прыжковых упражнений, машина управляющего воздействия для толкателей ядра и машина управляющего воздействия для сгибания и разгибания рук в висе и упоре. Основным техническим новшеством в них является «узел переменного сопротивления» (УПС), состоящий из трех ведомых звездочек разного диаметра (Рис. 1.) и рычага с грузом, закрепляемого под разными углами. С помощью такого узла можно изменять силу взаимодействия сцепленного с УПС через цепную передачу снаряда (штанги, ядра, пояса для сгибания и разгибания рук) с опорой или подвесом.

Построим математическую модель машины управляющего воздействия для обучения штангистов, как наиболее универсальной из трех перечисленных.

На штангу массой  действует сила тяжести , сила натяжения цепи  и сила со стороны спортсмена (рис.2). На систему звездочка — рычаг при обходе против часовой стрелки действуют моменты сил:

момент силы натяжения цепи ,

момент силы тяжести груза ,

момент силы тяжести рычага 		.

Момент инерции груза  	.

Момент инерции рычага 	.

Момент инерции звездочек , 
где  — радиусы трех звездочек и  — их массы. Зависимость угла , отсчитываемого от горизонтали против часовой стрелки от положения штанги:	, 
где  — один из радиусов , на который накинута цепь [5].

Запишем систему уравнений для УПС и штанги, исходя из второго закона Ньютона:

,

где  — угловое ускорение звездочки, ,  — ускорение штанги. Отсюда

.

Обозначим:

, , ,

, ,  
тогда уравнение примет вид

.

В этом уравнении  — величина, измеряемая на опыте и представляемая в виде таблицы значений. Так как кроме самого значения  в уравнение входит и его вторая производная, то необходимо применять численные методы для нахождения вида функции .

Рис. 2. Модель машины управляющего воздействия.

В результате проделанной работы были получены следующие результаты:

1) с использованием методов математической физики построена математическая модель узла переменного сопротивления — основного управляющего звена в машинах управляющего воздействия;

2) на основе математической модели создана компьютерная программа для расчета динамических параметров узла переменного сопротивления, использующая метод численного дифференцирования с использованием Фурье–[2, 3, 7] и вейвлет–анализа [1];

Кроме поставленных задач была решена задача численного дифференцирования таблично–дискретно заданной функции, что позволило не только решить практические задачи определения производных таких функций, но и освоить возможности мощного метода вейвлет–анализа.

Литература

1. Астафьева Н. М. Вейвлет–анализ: основы теории и примеры применения. //УФН т. 166, №11 (ноябрь 1996).

2. Жевержеев В. Ф., Кальницкий Л. А., Сапогов Н. А. Специальный курс высшей математики для втузов. — М.: «Высшая школа», 1970.

3. Заварыкин В. М. Житомирский В. Г. Лапчик М. П. Численные методы. — М.: Просвещение, 1990.

4. Иванов В. В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. — М.: Физкультура и спорт, 1987.

5. Космодемьянский А. А. Курс теоретической механики. — М.: Учпедгиз, 1955.

6. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др.; Под ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988.

7. Самарский А. А. Гулин А. В. Численные методы. — М.: Наука, 1989.

8. Черкесов Ю. Т. Машины управляющего воздействия и спорт. — Майкоп: Издательство Адыгейского государственного университета, 1993.

Mathematical modeling of machine of operating force

A.R. Mami, S.V. Polyakov

The mechanic model of machine of operating force is calculated.