# КОМПЬЮТЕРНОЕ моделированиЕ поТОКА случайнЫХ частиц

Л. Ф. Добро, И.А. Парфенова, В.И. Чижиков

Кубанский государственный университет, Краснодар

Рассматривается компьютерная модель потока случайных частиц, применяемых при расчетах физических процессов и явлений.

В настоящее время все более широко применяются персональные компьютеры. Одним из самых замечательных следствий развития компьютерных технологий является практически неограниченная возможность имитации любого эксперимента фундаментальной физики [1].

Сымитированная экспериментальная установка может многократно воспроизводить некоторый процесс (например, рассеяние ускоренных частиц на мишени), а ее регистрирующая аппаратура -  измерять некоторые физические характеристики процесса (например, число частиц, рассеявшихся внутри данного телесного угла). Имеется возможность управлять ходом эксперимента, задавая значения некоторых параметров, характеризующих условия эксперимента (энергия частицы до столкновения с мишенью или сферические углы, определяющие расположение счетчиков продуктов изучаемой реакции). В результате проведения эксперимента получается набор данных, по которым можно вычислить значения физических величин, для определения которых ставится эксперимент.

Цель эксперимента включает и необходимую степень точности, с которой надлежит определить параметры, и эта точность должна быть обеспечена конструкцией экспериментальной установки и алгоритмом обработки экспериментальных данных [2].

Для иллюстрации с помощью компьютера статистических особенностей рассеяния частиц необходимо, прежде всего, смоделировать поток случайных частиц.

Для построения пучка прямоугольной формы достаточно возможностей генератора случайных чисел, с помощью которого задаем случайные координаты частиц в пучке. Как видно из рис.1, разброс значений двух случайных наборов расстояний, генерируемых компьютером, вполне правдоподобен.

Рис.1. Два распределения случайных прицельных расстояний

Но при моделировании рассеяния форма пучка играет существенную роль. Помимо того, что в прямоугольном пучке отсутствует необходимая изотропия поперечного сечения, при рассеянии пучка искажается его форма - он превращается в крестообразный пучок (рис.2 и рис.3).

Таким образом, для имитации рассеяния необходимо моделировать однородный цилиндрический пучок случайных чисел. Такое моделирование естественно построить путем организации цикла прохождения по кругу с «разбрасыванием» случайных частиц. Однако при этом однородность пучка нарушается  вследствие увеличения длины дуги с расстоянием от центра. В результате при использовании такого пучка в модели, например, опыта Резерфорда, величина, которая должна быть близка к постоянной, изменяется в сотни раз (таблица 1).

Это вполне естественно, так как рассеяние на малые углы испытывают периферийные частицы пучка, а на большие – частицы из центральных областей. Как видно из графика (рис. 4) избыточная плотность центральной области приводит к резкому возрастанию числа частиц, рассеянных на большие углы.

Как видно из рис. 5, непостоянство проверяемой величины для недифференцированного пучка (пучка, число заполнений которого не зависит от расстояний до оси) заметно даже на фоне гигантского изменения одного из сомножителей – числа частиц  dN, углы рассеяния которых принадлежат интервалу [(,(+d(].

Большой разброс в значениях произведений связан с неоднородностью моделируемого пучка.

Чтобы избавиться от этого несвойственного реальному пучку частиц недостатка, необходимо дифференцировать области цилиндрического пучка, увеличивая шаг заполнения пучка частицами по мере удаления их от центра пропорционально расстоянию до оси пучка. Полученный при этом поток будет тем более однородный, чем меньшим будет шаг вдоль радиуса пучка. На рис. 6 представлен график зависимости проверяемой в опыте Резерфорда величины от угла рассеяния для такого «дифференцированного» пучка, построенного на основе данных таблицы 2.

Видно, что разброс в значениях проверяемой на постоянство величины значительно меньше, чем у «недифференцированного» пучка.

Рис. 3. Рассеяние случайного прямоугольного пучка

Рис. 4. Результаты измерений и произведения  для углов

рассеяния недифференцированного пучка

Рис. 5. Проверяемая константа на  фоне гигантского изменения числа частиц dN, углы рассеяния которых принадлежат интервалу  [(,(+d(], для недифференцированного пучка.

Таблица 1.

Результаты измерений и произведения  для углов

рассеяния недифференцированного пучка

|  | 15( | 30( | 45( | 60( | 75( | 105( | 120( | 135( | 150( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2215 | 609 | 273 | 154 | 114 | 60 | 54 | 56 | 47 |
|  | 2204 | 549 | 282 | 153 | 115 | 66 | 36 | 56 | 42 |
|  | 2180 | 623 | 281 | 158 | 102 | 60 | 49 | 46 | 50 |
|  | 2197 | 589 | 262 | 161 | 114 | 50 | 61 | 51 | 47 |
|  | 2246 | 580 | 241 | 152 | 123 | 61 | 63 | 48 | 48 |
|  | 2279 | 559 | 301 | 191 | 96 | 58 | 49 | 48 | 42 |
|  | 2222 | 526 | 277 | 149 | 115 | 61 | 57 | 44 | 37 |
|  | 2258 | 617 | 271 | 153 | 104 | 71 | 44 | 45 | 45 |
|  | 2208 | 568 | 257 | 158 | 106 | 77 | 47 | 46 | 46 |
|  | 2270 | 611 | 251 | 164 | 80 | 68 | 52 | 36 | 41 |
| dN | 22279 | 5831 | 2696 | 1593 | 1069 | 632 | 512 | 476 | 445 |
| R | 6,47 | 26,15 | 57,85 | 99,56 | 147,45 | 249,8 | 286,03 | 344,93 | 386,96 |

Таблица 2.

Результаты измерений и произведения  для углов

рассеяния дифференцированного пучка

|  | 15( | 30( | 45( | 60( | 75( | 105( | 120( | 135( | 150( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14071 | 1851 | 546 | 228 | 123 | 30 | 25 | 24 | 12 |
|  | 14109 | 1848 | 547 | 242 | 118 | 45 | 27 | 20 | 11 |
|  | 14061 | 1843 | 549 | 229 | 141 | 41 | 22 | 25 | 12 |
|  | 14111 | 1873 | 574 | 257 | 116 | 39 | 29 | 17 | 18 |
|  | 14063 | 1843 | 578 | 231 | 112 | 26 | 35 | 18 | 11 |
|  | 14118 | 1827 | 559 | 251 | 121 | 40 | 25 | 17 | 16 |
|  | 14065 | 1872 | 569 | 208 | 137 | 42 | 32 | 21 | 11 |
|  | 14043 | 1828 | 575 | 233 | 127 | 53 | 28 | 24 | 9 |
|  | 14069 | 1840 | 551 | 229 | 123 | 46 | 23 | 19 | 11 |
|  | 14083 | 1848 | 537 | 261 | 115 | 37 | 30 | 19 | 15 |
| DN | 140793 | 18473 | 5585 | 2369 | 1233 | 399 | 276 | 204 | 126 |
| R | 40,87 | 82,84 | 119,85 | 148,06 | 170,07 | 157,71 | 154,19 | 147,83 | 109,57 |

Рис.6. Рассеяние дифференцированного по сечению пучка

Несмотря на то, что разброс значений у дифференцированного пучка гораздо меньше, чем у недифференцированного, он  остается очень большим. Он может быть уменьшен путем увеличения числа разбиений радиуса пучка, т.е. улучшения его однородности. Но даже при таком разбросе можно сделать вывод о практическом постоянстве исследуемой величины, если учесть колоссальные изменения сомножителей, составляющих это произведение.

На рис. 7 приведены два графика:

а) график изменения числа сцинтилляций dN при изменении угла наблюдения,

б) график изменения исследуемого произведения .

На фоне изменения dN величина выглядит практически постоянной.

Рис.7 Проверяемая постоянная R на фоне изменения числа сцинтиляций dN

На рис. 8 приведены графики исследуемой величины для обоих пучков – дифференцированного и недифференцированного. Таким образом, увеличивая плотность заполнения случайного пучка пропорционально расстоянию до его оси, можно улучшить однородность цилиндрического пучка и уменьшить отклонение рассчитываемой величины от постоянной.

Рис. 8. Зависимость результатов измерений от распределения частиц в пучке

Литература

- «Педагогические нововведения в высшей школе». Материалы IV Всероссийской научно-методической конференции. КубГТУ. Часть VI. Инновации в методиках преподавания учебных дисциплин. Краснодар. 1998. С. 14-16.

- Любарский Г.Я., Слабочинский Р.П. Математическое моделирование и эксперимент. – Киев: Наукова думка. 1987. С.5-7.

Computing modeling of flow accidental particles

L.F. Dobro, I.A. Parvenova, V.I. Chigikov

The flow of accidental particles modeling for Reserford scattering.